## Slide 1: Langage machine
Année académique 2021-2022
Notes: Responsable du cours : jeanluc.collinet@vinci.be

## Slide 2: Conversions
Algorithmes de conversions entre les trois bases utiles
Notes: Responsable du cours : jeanluc.collinet@vinci.be

## Slide 3: Conversion décimal  binaire
149
74
37
18
9
4
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
14910 = 1001 01012
Méthode des divisions successives par 2

## Slide 4: Conversion binaire  décimal
1 0 0 1 0 1 0 1 2
*2
2
0
+
*2
4
0
+
*2
8
1
+
*2
18
0
+
*2
36
1
+
*2
74
0
+
*2
148
1
+
=
14910

## Slide 5: Conversion binaire  décimal
1 * 210 0
+ 1 * 210 1
+ 0 * 210 2
+ 1 * 210 3
1 * 1020
+ 1 * 1021
+ 0 * 1022
+ 1 * 1023
Méthode conseillée
1 0 1 12 =
110
210
410
810
102 = 210
2
1
0
8
1110

## Slide 6: Conversion hexadécimal  binaire
16 = 24
Chaque chiffre hexadécimal
 4 chiffres binaires
016  00002
116  00012
216  00102
316  00112
416  01002
516  01012
616  01102
716  01112
816  10002
916  10012
A16  10102
B16  10112
C16  11002
D16  11012
E16  11102
F16  11112

## Slide 7: Conversion hexadécimal  binaire
A 4 8 C 16
1100 2
1000
0100
1010
Remplacer chaque chiffre hexadécimal
par son équivalent binaire (en 4 chiffres)
Remarque : on peut supprimer les 0
en début de nombre
Exemple : 39D16 = 0011 1001 11012
X

## Slide 8: Conversion binaire  hexadécimal
1010 0100 1000 11002
C
8
4
A
10100100100011002 = A48C16
Regrouper les chiffres binaires par 4
(en commençant par la fin du nombre)
Remplacer chaque groupe de 4 chiffres binaires
par son équivalent hexadécimal
B
9
3
Exemple : 11 1001 1011 2
00
11100110112 = 39B16

## Slide 9: Conversion décimal  hexadécimal
5438
16
339
5424
16
21
336
3
16
1
16
5
16
0
0
1
14
=
116
=
516
=
316
=
E16
543810 = 153E16
Méthode des divisions successives par 16
STOP

## Slide 10: Conversion hexadécimal  décimal
1 5 3 E 16
*16
16
5
+
*16
336
3
+
*16
5424
14
+
=
543810
153E16 = 543810

## Slide 11: Conversion hexadécimal  décimal
E * 1610 0
+ 3 * 1610 1
+ 5 * 1610 2
+ 1 * 1610 3
autre méthode
1 5 3 E16 =
E * 10160
+ 3 * 10161
+ 5 * 10162
+ 1 * 10163
110
1610
25610
409610
1016 = 1610
48
14
1280
4096
543810

## Slide 12: Langage assembleur
NASM 32 bits
Notes: Responsable du cours : jeanluc.collinet@vinci.be

## Slide 13: MOV
MOV copie le contenu de la source (deuxième) opérande dans la destination (première) opérande
Les opérandes doivent être (quasiment) toujours de même taille !
Exemples où le registre fixe la taille (32 bits)
  MOV eax,0x12345678
  MOV ebx,0x9ABC
Nous verrons les opérandes en mémoire la semaine prochaine
Notes: http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocc.html

## Slide 14: INC et DEC
INC reg32/mem32
  Ajoute 1 au registre ou à la variable en mémoire, sur 32 bits
  reg32/mem32 se note en abrévié r/m32
  Exemples : INC eax, INC ebx
DEC r/m32
  Enlève 1 au registre ou à la variable en mémoire, sur 32 bits
  Exemples : DEC ecx, DEC edx
Notes: http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocc.html

## Slide 15: ADD
ADD r/m32,reg32
  Additionne les deux variables et place le résultat dans la première
  r/m32 = r/m32 + reg32
ADD reg32,imm32
  La seconde variable est une valeur immédiate sur 32 bits
  Exemple : ADD ebx,4
Notes: http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocc.html

## Slide 16: SUB
SUB r/m32,reg32
  Soustrait la seconde variable de la première et place le résultat dans la première
SUB reg32,imm32
  La seconde variable est une valeur immédiate sur 32 bits
  Exemple SUB edx,2
Notes: http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocc.html

## Slide 17: Ressource externe
D’autres combinaisons d’opérandes existent… voir la documentation http://home.myfairpoint.net/fbkotler/nasmdocc.html